FICHE 1

PRÉSENTATION

| Titre | RENDEMENT D’UN PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE |
| --- | --- |
| Type d'activité | Proposition d’expérimentation |
| Objectifs de l’activité | Caractéristique courant/tension et puissance électrique délivrée / tension / détermination du rendement du panneau pour différents éclairements |
| Références par rapport au programme | Cette activité illustre le thème de L'HABITAT et le sous thème Gestion de l'énergie dans l'habitat en classe de Term STI 2D |
|  | Notions et contenus Energies solaire : conversions photovoltaïque et thermique. Modèle corpusculaire de la lumière, le photon. Energie d’un photon. | Compétences attendues Mettre en œuvre une cellule photovoltaïque. Effectuer expérimentalement le bilan de puissance énergétique d’un panneau photovoltaïque |
| Conditions de mise en œuvre | Prérequis : acquis de 1ère STI2D Durée : 1h30 – 2h Contraintes matérielles : ordinateur pour traitement des mesures. |
| Remarques | Annexe : fiche méthode utilisation d’un tableur (excel) |
| Auteur | Mme Charre | Académie de LYON |

FICHE 2

LISTE DU MATÉRIEL

Tp

Le matériel à prévoir pour manipulation du professeur.

- Panneau solaire

- Lampe halogène (500W)

- Variateur

- Ampèremètre

- Voltmètre

- Solarimètre SL100

- Rhéostat (100( - 1,8A)

- Ordinateur (tableur)

Le matériel à prévoir pour les manipulations des élèves.

- Panneau solaire

- Lampe halogène (500W)

- Variateur

- Ampèremètre

- Voltmètre

- Solarimètre SL100

- Rhéostat (100( - 1,8A)

- Ordinateur (tableur)

FICHE 3

RENDEMENT D’UN PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

###### Fiche pour le professeur

Objectifs : 	Tracer la caractéristique courant / tension d’un panneau solaire pour deux éclairements différents

Tracer de la caractéristique puissance / tension pour ces deux éclairements.

Calculer le rendement du panneau solaire au point nominal.

- La cellule photovoltaïque :

1°/ Quelle conversion d’énergie effectue une telle cellule ? Donner l’expression de son rendement.

2°/ Produit-elle une tension continue ou alternative ?

- Protocole expérimental :

On souhaite tracer la caractéristique courant/tension délivrés par ce panneau pour deux éclairements différents lorsqu’il est éclairé par une lampe halogène.

1°/ Lister le matériel nécessaire à cette manipulation :

Panneau / lampe halogène / solarimètre / ampèremètre / voltmètre / rhéostat.

2°/ Représenter le schéma du montage à réaliser.

3°/ Expliquer la démarche expérimentale pour la conduite des mesures.

On agit sur le rhéostat pour faire varier le courant délivré par le panneau et on relève pour chaque point les valeurs de U et de I.

III. Mesures :

1°/ Pour deux éclairements différents, à l’aide d’un tableur, établir un tableau de mesure.

Pour 670 W.m-² :

| U (V) | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,52 | 0,43 | 0,26 | 0,12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 78 |

Pour 1300 W.m-² :

| U (V) | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,6 | 0,46 | 0,35 | 0,25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40,2 | 61 | 80 | 110 | 140 | 148 | 151 | 155 |

2°/ Rajouter une ligne au tableau pour la puissance électrique fournie par le panneau et calculer sa valeur pour chacun des points de mesure.

P= U.I

Pour 670 W.m-² :

| U (V) | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,52 | 0,43 | 0,26 | 0,12 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 78 |
| P=U.I (mW) | 0 | 6,8 | 13,2 | 18,6 | 23,2 | 26 | 25,8 | 18,2 | 9 | 0 |

Pour 1300 W.m-² :

| U (V) | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,6 | 0,46 | 0,35 | 0,25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40,2 | 61 | 80 | 110 | 140 | 148 | 151 | 155 |
| P=U.I (mW) | 0 | 7,7 | 15,2 | 22,2 | 28,94 | 42,09 | 52,8 | 66 | 64,4 | 51,8 | 37,75 | 0 |

IV. Exploitation des mesures :

1°/ Tracer la caractéristique I=f(U) de ce panneau pour les deux éclairements.

2°/ Peut-on dire que le panneau solaire est un générateur parfait ? Justifier. Déterminer sur les deux graphes la tension à vide et le courant de court-circuit du panneau. Comment varie la tension à vide et le courant de court-circuit en fonction de l’éclairement ? ….

3°/ Tracer la caractéristique P= f(U) du panneau pour les deux éclairements.

4°/ Commenter l’allure de cette caractéristique.

Max => puissance délivrée la plus grande => meilleur rendement => point de fonctionnement

5°/ Identifier sur les deux courbes les points où P est à sa valeur maximale. Donner pour les 2 éclairements les valeurs de P, U et I.

6°/ Déterminer le rendement du panneau utilisé pour les deux éclairements.

Calcul de la surface du panneau : 40 mm x 56 mm soit S= 2,24.10-3 m²

Pour 670 W.m-² : Pélectrique = 0,52x50x10-3=0,026 W et Plumineuse= 670x2,24.10-3=1,5W donc (=0,026/1,5=1,7%

Pour 1300 W.m-² : Pélectrique = 0,6x110x10-3=0,066 W et Plumineuse= 1300x2,24.10-3=2,9W donc (=0,066/2,9=2,3%

CompÉtences expÉrimentales associÉes au TP :

Grille d’évaluation ( Professeur )

|  |  |  |  | A | ECA | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPARER LE MONTAGE : |  |  |  |
| Déterminer un protocole expérimental : |  |  |  |
|  |  lister le matériel |  |  |  |
|  |  faire le schéma du montage |  |  |  |
|  |  expliciter la démarche expérimentale |  |  |  |
| REALISER LE MONTAGE : |  |  |  |
| Branchement des appareils de mesure : |  |  |  |
|  |  Placer correctement le panneau par rapport à la lampe |  |  |  |
|  |  Effectuer le câblage panneau … rhéostat : |  |  |  |
|  |  Câbler un ampèremètre : |  |  |  |
|  | identification des bornes |  |  |  |
|  | branchement |  |  |  |
|  |  Câbler un voltmètre : |  |  |  |
|  | identification des bornes |  |  |  |
|  | branchement |  |  |  |
| MESURER LES GRANDEURS : |  |  |  |
|  |  Sélectionner la position (AC ou DC) sur les multimètres |  |  |  |
|  |  Utiliser doc solarimètre |  |  |  |
|  |  Dresser un tableau de mesure sous tableur |  |  |  |
| EXPLOITER LES MESURES : |  |  |  |
| Sous tableur : |  |  |  |
|  |  utiliser les formules pour le calcul de la puissance |  |  |  |
|  |  tracer une courbe |  |  |  |
|  |  superposer plusieurs courbes |  |  |  |
|  |  présentation : grandeurs + unités |  |  |  |
|  |  présentation : nommer le graphe |  |  |  |
| Analyser ce graphe : |  |  |  |
|  |  identifier les points de fonctionnement |  |  |  |

FICHE 4

RENDEMENT D’UN PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

###### Fiche ELEVE

Objectifs : 	Tracer la caractéristique courant / tension d’un panneau solaire pour deux éclairements différents.

Tracer la caractéristique puissance / tension pour ces deux éclairements.

Calculer le rendement du panneau solaire au point nominal.

- La cellule photovoltaïque :

1°/ Quelle conversion d’énergie effectue une telle cellule ? Donner l’expression de son rendement.

2°/ Produit-elle une tension continue ou alternative ?

- Protocole expérimental :

On souhaite tracer la caractéristique courant/tension délivrés par ce panneau pour deux éclairements différents lorsqu’il est éclairé par une lampe halogène.

1°/ Lister le matériel nécessaire à cette manipulation.

2°/ Représenter le schéma du montage à réaliser.

3°/ Expliquer la démarche expérimentale pour la conduite des mesures.

- Mesures :

1°/ Pour deux éclairements différents, à l’aide d’un tableur, établir un tableau de mesure.

2°/ Rajouter une ligne au tableau pour la puissance électrique fournie par le panneau et calculer sa valeur pour chacun des points de mesure.

IV. Exploitation des mesures :

1°/ Tracer la caractéristique I=f(U) de ce panneau pour les deux éclairements.

2°/ Peut-on dire que le panneau photovoltaïque est un générateur parfait ? Justifier. Déterminer sur les deux graphes la tension à vide et le courant de court-circuit du panneau. Comment varie la tension à vide et le courant de court-circuit en fonction de l’éclairement ?

3°/ Tracer la caractéristique P= f(U) du panneau pour les deux éclairements.

4°/ Commenter l’allure de cette caractéristique.

5°/ Identifier sur les deux courbes les points où P est à sa valeur maximale. Donner pour les 2 éclairements les valeurs de P, U et I.

6°/ Déterminer le rendement du panneau utilisé pour les deux éclairements.

CompÉtences expÉrimentales associÉes au TP :

Grille d’auto-évaluation ( Elève )

| je sais … |  |  |  | OUI | NON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPARER |  |  |
| Protocole expérimental |  lister le matériel |  |  |
|  |  faire le schéma du montage |  |  |
|  |  expliquer ma démarche expérimentale |  |  |
| REALISER |  |  |
| Placer correctement le panneau par rapport à la lampe choisir les bornes |  |  |
| Effectuer le câblage panneau … rhéostat |  |  |
| Voltmètre | choisir les bornes |  |  |
|  | brancher l'appareil |  |  |
| Ampèremètre | choisir les bornes |  |  |
|  | brancher l'appareil |  |  |
| MESURER |  |  |
|  |  Sélectionner la position (AC ou DC) sur les multimètres |  |  |
|  |  Utiliser doc solarimètre |  |  |
|  |  Dresser un tableau de mesure sous tableur |  |  |
| EXPLOITER |  |  |
| Utilisation du tableur | utiliser formule pour le calcul de la puissance |  |  |
|  | tracer une courbe |  |  |
|  | superposer plusieurs courbes |  |  |
|  | présentation du graphe : nommer le graphe |  |  |
|  | présentation du graphe : grandeurs + unités |  |  |
| identifier les points de fonctionnement |  |  |

( Entrer vos mesures sous forme de tableau dans "excel" :

( Puis griser votre tableau et cliquer sur l'icône :

…. la fenêtre suivante s'affiche :

Sélectionner alors

et par exemple

… puis cliquer sur "suivant"

( La fenêtre suivante s'affiche :

Le graphe s'affiche ….

Selon que votre tableau a été entré en ligne ou en colonne vous pouvez modifier ici.

Et en cliquant sur l'onglet "série" :

On peut modifier ce que l'on souhaite sur X ou sur Y.

rem : Pour superposer un autre graphe dans « série » cliquer sur ajouter

( Renseigner alors le titre du graphe, les grandeurs avec leur unités sur les axes et choisir ou non un quadrillage des axes

( Pour modéliser mathématiquement une caractéristique, sélectionner à l'aide de la sourie les points du graphe et choisir dans et dans l'onglet "type" le modèle souhaité

Attention ne pas oublier de cocher dans l'onglet "option"

# Text boxes

DC

V

I

A

U

Panneau solaire

A

B

R

DC

+ solarimètre

FICHE METHODE

Term STI 2D

TRACER UN GRAPHE SOUS EXCEL