FICHE 1

PRÉSENTATION

| Titre | Les ondes utilisées pour les télécommunications sont-elles des ondes sonores ? |
| --- | --- |
| Type d'activité | activité expérimentale en classe entière |
| Objectifs de l’activité | Comprendre que ondes émises par une télécommande ne sont pas des ondes sonores en constatant qu’elles se propagent dans le vide. |
| Références par rapport au programme | Cette activité illustre le thème : HABITAT et le sous thème : La communication au service de l’habitat en classe de Tale STL et Tale STI2D |
|  | Notions et contenus Ondes électromagnétiques. Spectre des ondes utilisées en communication. Champ électrique, champ magnétique | Compétences attendues Classer les ondes électromagnétiques selon leur fréquence et leur longueur d’onde dans le vide. Positionner le spectre des ondes utilisées pour les communications dans l’habitat. Définir et mesurer les grandeurs physiques associées à une onde : période, fréquence, longueur d’onde, célérité. Énoncer qu'une onde électromagnétique se propage dans le vide. Décrire la structure d’une onde électromagnétique : champ magnétique, champ électrique. Relier qualitativement le champ électrique d'une onde EM en un point à la puissance et à la distance de la source. |
| Conditions de mise en œuvre | Prérequis : savoir que la lumière peut être décrite comme une onde électromagnétique connaître la définition et l’unité de la grandeur fréquence. Durée : 15 mn Contraintes matérielles : cette activité est à terminer à la maison, l’idéal est donc de la traiter en fin de séance en classe entière, juste avant la séance de TP sur le même sujet. |
| Remarques | Cette activité s’insère dans la progression suivante : Activité 1 : La lumière et les ondes électromagnétique, aspects historiques Activité 2 : Les ondes utilisées pour les télécommunications sont-elles des ondes sonores ? Activité 3 : Comment une télécommande communique-t-elle avec un téléviseur ? Activité 4 : Comment produire des ondes radio ? Comment les recevoir ? |
| Auteur | Tristan RONDEPIERRE | Académie de LYON |

FICHE 2

LISTE DU MATÉRIEL

Les ondes utilisées pour les télécommunications sont-elles des ondes sonores ?

Le matériel nécessaire aux manipulations disposé sur la paillasse du professeur.

- cloche en verre reliée à une pompe aspirante

- les téléphones portables de deux élèves (attention, pas d’écran tactile !)

FICHE 3

###### Fiche pour le professeur

Les ondes utilisées pour les télécommunications sont-elles des ondes sonores ?

Objectif de cette activité :

Illustrer le fait que les ondes qui assurent la communication entre téléphones mobiles ne sont pas des ondes sonores, puisqu’elles peuvent se propager dans le vide.

Déroulement de l’expérience :

( 	Les élèves voient l’écran s’allumer et entendent la sonnerie. Ils doivent associer la lumière à une onde EM et le son à une onde sonore.

( 	Le téléphone reçoit l’appel puisqu’on voit l’écran s’allumer mais on n’entend pas la sonnerie.

Attention : les téléphones à écrans tactiles sont à éviter absolument, ils contiennent un gaz qui se dilate sous la cloche et peut faire éclater l’enveloppe de l’écran !

Réponses aux questions :

- Ces deux ondes signalent qu’un appel est reçu :

- La lumière émise par l’écran, c’est une onde EM.

- Le son émis par le haut parleur, c’est une onde sonore.

- Dans la situation ( on voit toujours l’écran s’allumer mais on n’entend pas la sonnerie : ceci illustre que les OEM peuvent se propager dans le vide mais pas les ondes sonores.

- Même dans le vide, le téléphone a reçu l’appel, ceci prouve que l’onde utilisée pour la transmission peut se propager dans le vide : c’est donc une OEM.

- Une recherche documentaire permettra facilement aux élèves de trouver quelques données sur les ondes utilisées en téléphonie mobile :

- elles appartiennent aux micro-ondes, les mêmes que celles utilisées par les fours ;

- leur fréquence est de l’ordre de 900 à 1800 MHz

Inévitablement les élèves liront des pages sur les dangers supposés des ondes utilisées en téléphonie mobile.

►	Pour conclure cette activité, on pourra compléter le document « Différentes ondes électromagnétiques et leurs applications » avec les OEM des microondes.

FICHE 4

###### Fiche ÉlÈve

Les ondes utilisées pour les télécommunications sont-elles des ondes sonores ?

Pour illustrer une différence fondamentale entre les ondes électromagnétiques et les ondes sonores, on envisage l’expérience suivante.

Expérience :

( 	Le téléphone portable d’un élève est enfermé sous une cloche en verre. Un autre élève compose son numéro pour l’appeler.

( 	On recommence mais après avoir fait le vide sous la cloche à l’aide d’une pompe aspirante.

Questions :

- Dans la situation (, deux types d’ondes sont émises par le téléphone et signalent qu’un appel est reçu : les nommer et indiquer à quelle catégorie (sonore ou électromagnétique) elles appartiennent.

- La situation ( permet de mettre en évidence une différence fondamentale entre ces deux types d’ondes.

Décrire ce que vous avez observé de la situation ( et en déduire de quelle différence il s’agit.

- C’est également une onde qui a permis au téléphone de recevoir l’appel. Utiliser l’expérience pour déterminer de quel type d’onde il s’agit.

- Recherche documentaire à faire à la maison :

Rédiger un petit paragraphe qui donne, entre autres, des réponses aux questions suivantes :

Quelles fréquences sont utilisées pour la téléphonie mobile ? Quel nom particulier donne-t-on aux ondes ayant une fréquence de cet ordre ? Quelle autre application, dans l’habitat, peut-on citer pour ces mêmes ondes ? Pourquoi certains organismes sont-ils inquiets des éventuels dangers de la téléphonie mobile pour la santé ?